## Slide 1: การจัดการศูนย์กำจัดขยะ เทศบาลนครพิษณุโลก
นพดล สินไพศาลสมบูรณ์

## Slide 2
Waste composition In Disposal Site

## Slide 3
สถานกำจัดมูลฝอย
เปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 มีเนื้อที่ 230 ไร่
ห่างจากเขตตัวเมืองประมาณ 38 กิโลเมตร
แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 แบ่งออกเป็น 100 x 100 ม
เป็นบริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึง
มีบ่อรวบรวมน้ำชะขยะ และน้ำฝน
อายุการใช้งานของบ่อฝังกลบ 15- 20 ปี โดยประมาณ

## Slide 4: เริ่มดำเนินการ ปี 2542-56 (ระยะเวลา 14 ปี)
ปริมาณขยะที่เข้า จำนวน ประมาณ 500,000 ตัน
พื้นที่ใช้ในการดำเนินการประมาณ 65 ไร่ จาก 230 ไร่
Phase I : ปี 1 Cell 1 : Sanitary Landfill
ปี 2-6 Cell 2 : Thin Layer
ปี 7-ปัจจุบัน Cell 3-4 & Phase II: MBT+Thinlayer

## Slide 5
การบำบัดขยะโดยกรรมวิธีเชิงกล – ชีวภาพ
(Mechanical Biological Waste Treatment: MBT)

## Slide 8
3
Cell 2
Cell 1
4
4
โครงการระยะที่ 2
โครงการระยะที่ 1
สำนักงาน
MBT
MBT
โรงบำบัดน้ำเสีย
โรงผลิตน้ำมันจากพลาสติก
และผลิตขยะเชื้อเพลิง: RDF

## Slide 10: เหตุใดใช้เชิงกล-ชีวภาพ
ไม่มีกลิ่นที่ออกจากบ่อฝังกลบ
ลดปัญหาน้ำชะขยะมูลฝอย
ไม่เกิดก๊าซมีเทน(ภาวะโลกร้อน)
ยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบ-สามารถบดอัดขยะได้ถึง 1.1 – 1.2 tons/m3
เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยาก
สามารถลดการทรุดตัวของบ่อฝังกลบ
ไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

## Slide 11: Estimated Lifetime of SLF
INCRESE Life of Landfill by MBT

## Slide 12
Phitsanulok, 13-01-2546 - 12 - Dipl.-Biol. Gabriele Janikowski, IKW GmbH
Comparative Cost/Benefit Analysis SLF/Composting/MBWT
Comparison: Ecolocigal Aspects: Emissions |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Composting | Biogas
 |  | Composting | MBWT | MBWT | MBWT
 | SLF | SLF | SLF | SLF | SLF
Leachate Quantity (%) | 100 | 70 | 10 | 7 | 7
Leachate Quality |  |  |  |  | 
COD (mg/l) | 40,000 | 40,000 | 500 | 500 | 500
BOD (mg/l) | 30,000 | 30,000 | 200 | 200 | 200
Amount Process water |  | high | high | high | low
Methan emission disposal (%) | 100 | 70 | 10 | 7 | 7
Methan emission treatment |  |  |  |  | 
Composting |  | low |  | low | 
Biogas |  |  |  |  | very low
MBWT |  |  | low | low | low
Odour emissions disposal (%) | very high | very high | very low | very low | very low
Odour emissions treatment |  |  |  |  | 
Composting |  | low |  | low | 
Biogas |  |  |  |  | very low
MBWT |  |  | low | low | low

## Slide 13
แนวทางปัจจุบัน

## Slide 14
แนวทางปัจจุบัน

## Slide 15
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
>
40
mm
10
-
40
mm
<
10
mm
Before MBT
After MBT for 9 months
Quantity of solid waste (tons)
64%
Process Water
Waste Input 100%
MBT Process
H2O
CO22
Etc.
Output 36%
535 ton
1500 ton

## Slide 16
diameter lower than 10 mm
diameter between 10 and 40 mm
diameter greater than 40 mm
The processed solid waste consists of a diameter lower than 10 mm for 73 tons, between 10 and 40 mm for 39 tons and greater than 40 mm for 423 tons.

## Slide 17: Heat values
Processed Time | Solid waste Size | Heat values (J/g)
5 months MBT | < 10 mm | 6122
 | 10 mm - 40 mm | 15234
 | > 40 mm | 33801
9 months MBT | < 10 mm | 5680
 | 10 mm - 40 mm | 18810
 | > 40 mm | 38230

## Slide 18
อาคารเดิม
ปรับพื้นที่ใหม่ตั้งเครื่องจักร
การประมาณ
MBT Ph#2
30,000 tons 2 yr
MBT Ph#2
20,000 tons 2yr
Thin layer
70,000 tons
Sanitary landfill
Cell#1
25,000 tons
MSW-MBT(4-5yrs)
Cell#4
100,000 tons
MBT
Cell#3
20,000 tons 3yr
บ่อผึ่ง
บ่อผึ่ง
บ่อผึ่ง
1
2 5yr
3 >5yr
1.2(Option) Mid. JAN
1.3(Option) Mid JAN
12yr
3
4
1
2
HF & Undersize area
นาข้าว
อ้อย
แตงโม
ป่าสัก
นาข้าว
WWTP
ทิศทางรถ
ทิศทางน้ำ

## Slide 19: ทำได้อย่างไร

## Slide 20
ทำได้อย่างไร

## Slide 21: การทำขยะเชื้อเพลิง (Refuse Diverted Fuel: RDF)

## Slide 22: ผลิตภัณฑ์

## Slide 23: สิ่งที่จะทำในอนาคต
การหาค่าความชื้นและการปนเปื้อน ของกองขยะ
การหาค่าความชื้นและการปนเปื้อน ของ RDF
การหาค่าความชื้น การปนเปื้อน และค่าความร้อน ของขยะขนาดน้อย 10 มม

## Slide 24: THANK YOU